Załącznik Nr I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla samochodu osobowego

1. Dane ogólne:

Samochód osobowy klasy średniej, o nadwoziu 5-cio drzwiowym, typu sedan, 5- cio miejscowy, wyposażony w silnik benzynowy, fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2007.

2. Elementy wyposażenia:

Bezpieczeństwo:

- poduszka powietrzna kierowcy

- poduszka powietrzna pasażera

- poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania- ABS

- elektroniczny rozdzielacz siły hamowania,

- układ wspomagania awaryjnego hamowania,

- przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania,

Komfort:

- wspomaganie układu kierowniczego,

- kolumna kierowcy z regulacją odległości i pochylenia,

- elektryczne sterowane szyb drzwi przednich,

- klimatyzacja pół automatyczna,

- elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

- regulacja wysokości fotela kierowcy,

- asymetrycznie dzielone siedzisko i oparcie tylnej kanapy,

- skrzynia biegów: 5- cio biegowa; manualna,

Systemy audio:

- Radio samochodowe CD z zestawem głośnomówiącym bluetooth

Stylizacja audio:

- lakier metalizowany w kolorze czerwonym

- stalowe obręcze kół 15’’

- koło zapasowe pełnowymiarowe,

- zderzaki w kolorze nadwozia ,

Zabezpieczenie:

- blokada przeciw uruchomieniowa – Immobililser,

3. Dane techniczne:

Silnik:

- benzynowy

- pojemność silnika [cm3]: w przedziale od 1550 cm 3 do 1650 cm 3

- moc maksymalna silnika : min. 110 KM

- maksymalny moment obrotowy : powyżej 150 Nm

Osiągi, zużycie paliwa:

- prędkość max. Powyżej – 180 km/h

- przyśpieszenie 0 -100 km/h poniżej – 12 s.

- zużycie paliwa w cyklu miejskim na 100 km poniżej – 9,0 l

- zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim na 100 km poniżej – 6,0 l

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km poniżej – 7,0 l

Wymiary zewnętrzne:

- długość całkowita ( mm ) – 4500 – 4750

- szerokość ( mm ) – 1700- 1800

- wysokość (mm) – 1400 – 1500

- rozstaw osi ( mm ) – 2550 – 2800

- pojemność bagażnika min. 550l

4. Warunki gwarancji:

- gwarancja na silnik i podzespoły – min. 2 lata

- gwarancja na lakier- min. 3 lata

- gwarancja na perforację nadwozia – min. 10 lat