SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Nazwa robót budowlanych :

ZADANIE II DOSTAWA I MONTAŻ FOTELI

2. Adres obiektu :

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE RYNEK 24

3. Nazwa i adres zamawiającego :

ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY RYNEK 24 57-200 ZABKOWICE SLĄSKIE

4. Data opracowania:

12 wrzesień 2011 rok.

5. Opracowanie :

mgr inż. Sławomir Fantaziński

# SPIS TREŚCI

1. Wymagania ogólne warunków wykonania i odbioru robót	               str.  3

2.  SST.01  Dostawa foteli                                                                      str. 7

kod CPV 39.11.31.00

- Wymagania ogólne

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące dostawy i odbioru foteli do sali kinowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

1.2.     Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- Dostawa foteli kinowych

- Montaż foteli

- Obsługa serwisowa i gwarancyjna

2.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1	Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność           ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy opracowanie przed przystąpieniem do robót                         i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie              z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

  - Materiały

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania                  w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność          z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360  2004.05.01)

  - certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Ustawi z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).

  - certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporządzenia MI z 11 sierpnia 2004r w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

    - Materiały nie odpowiadające wymogom

      - Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione           z terenu budowy , lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te , do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.

      - Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

    - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

    - Wariantowe  zastosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

  - Sprzęt

- Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                   z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy i BHP, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane     i nie dopuszczone do Robót.

  - Transport

- Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót            i właściwości przewożonych towarów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową na roboty budowlane.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie      i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy i BHP na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

- Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5      Atesty jakości materiałów

- W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy

- Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte    w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

2.6        Odbiór robót

2.6.1     Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach):

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi końcowemu

  - obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

2.6.2      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości    i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

- Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy

- Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu      o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST            i uprzednimi ustaleniami.

2.6.3    Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.6.4    Odbiór końcowy robót

- Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy          i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

- Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                 w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót                     z Dokumentacją Projektową i ST.

- W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających Robót poprawkowych.

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisje ,że jakość wykonanych Robót                   w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych       w Umowie.

    - Dokumenty do odbioru końcowego

- Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów

  - sprawozdania techniczne

  - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- Sprawozdania techniczne zawierać będą:

- zakres i lokalizację wykonanych robót

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

- W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                       w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

- Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja

    - Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych             z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych      w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego

B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania

i odbioru robót.

SST.01  Dostawa foteli – kod CPV 39.11.31.00

1.        Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące dostawy foteli kinowych.

  - Zakres robót objętych SST

Dostawa foteli

Montaż foteli do podłogi

Serwis gwarancyjny

1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność               z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Materiały

Wymiary fotela:

Głębokość fotela po złożeniu może mieć maksymalnie 37 cm.

Fotel w rzędzie (wspólna noga), moduł krzesła od 50cm do 60cm (wymagane 52-53)

Konstrukcja nośna:

Wykonana z zamkniętych profili metalowych bez wyraźnie widocznych spawów,

malowana proszkowo w dowolnym kolorze  RAL. Stopa fotela wykonana ze stali, w

sposób zapewniający możliwość montażu do płaszczyzny poziomej lub pochyłej albo

do pionowego elementu stopnia widowni.

Siedzisko:

Sklejka brzozowa lub bukowa, pokryta pianką o gęstości T30-SG, gr. siedziska 60 - 75 mm i tapicerowane tkaniną. Od spodu siedziska musi być umiejscowiona sklejka osłonowa.

Podłokietniki:

Wykonane z jednego elementu sklejkowego w kształcie litery „L” o wymiarze 15x50. Dopuszcza się podłokietniki składane, pod warunkiem wykonania wszystkich elementów konstrukcji z metalu, a oparcia ze sklejki, z wykluczeniem tworzyw sztucznych. Dla podłokietników składanych wymagane jest równoczesne składanie i otwieranie siedziska, ew. oparcia i podłokietników, dla każdego otwartego siedziska wymagane jest otwarcie podłokietników z obu jego stron.

Oparcie:

Tylna część oparcia – tzw. osłona lub plecy fotela muszą zostać osłonięte sklejką brzozową wykonaną  z jednego elementu o gr. min. 10mm lakierowana lakierem PU. Przednia część oparcia pokrytych pianką o gęstości PU T30-SG, gr. min. 50mm i tapicerowane tkaniną. Oparcie z podparciem lędźwiowym, zwieńczenie oparcia musi zachować linię prostą, dopuszcza się jedynie zaokrąglenia naroży, wynikające z uwarunkowań technologicznych produkcji.

Mechanizm składania siedziska:

Grawitacyjny, jako przeciwwagę zaleca się zastosowanie elementu stalowego, zamocowanego w dolnej części siedziska zapewniające pewne i ciche działanie. Element musi być ukryty wewnątrz siedziska. Dopuszcza się mechanizm samopowrotu sprężynowy z dwiema niezależnymi sprężynami ukrytymi w siedzisku oraz dwiema w oparciu. Składanie oparcia ze względu na istniejące warunki montażu – wąskie przejścia pomiędzy rzędami niezalecane.

Tapicerka:

O wytrzymałości min. 40 000 cykli w skali Martindale wg EN ISO 12947-2, tkanina poliestrowa typu welur, łatwa w utrzymaniu czystości, trwała, trudnozapalna, niewydzielająca po zapaleniu dymu, odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5, odporność koloru na światło wg normy EN ISO 105-B02: 5,

Kolorystyka

Elementów tapicerowanych, elementów sklejkowych (lakier lub lakierobejca) oraz elementów stalowych do konsultacji na etapie realizacji z Projektantem

Numeracja:

Numeracja foteli i rzędów, wykonana w sposób trwały: haft lub tabliczki na oparciu każdego fotela, tabliczki na dwu końcach rzędów. Wykonawca zapewni możliwość wykonania numeracji VIP – specjalnych tabliczek imiennych na oparciu fotela.

Pulpity

Pierwsze trzy rzędy foteli należy wyposażyć w składane pulpity do pisania typu audytoryjnego. Montaż pulpitów nie może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania sali ani ograniczać warunków ewakuacji, pulpity muszą być trwałe, odporne na wandalizm. W celu umożliwienia montażu pulpitów pierwsze trzy rzędy mają zwiększony o ok. 5 cm rozstaw (przejście pomiędzy rzędami). Wyklucza się dalsze powiększenie rozstawu pierwszych  rzędów ze względu na osiągnięcie maksymalnego prawidłowego kąta widzenia ekranu kinowego z pierwszego rzędu. Mechanizm pulpitów musi posiadać komplet atestów, Wykonawca musi okazać referencje, wykazujące prawidłową realizację foteli z pulpitami w sali audytoryjnej na minimum 80 miejsc i przedstawić model prezentacyjny z pulpitem. Liczba pulpitów: 62 lub 63 szt.

3.        Przepisy związane

Wymagane atesty, badania oraz referencje, które należy załączyć do oferty wraz z modelem:

- Palność układu tapicerskiego, pianki T30-SG oraz sklejki

- Toksyczność układu tapicerskiego, pianki T30-SG oraz sklejki

- Kartę katalogową wzorcowej tapicerki potwierdzającej wymienione wymagania

- Trzy referencje potwierdzające prawidłowe zrealizowanie sal minimum na 250 miejsc

- Atest higieniczny dotyczący wszystkich materiałów składowych fotela

- Model prezentacyjny celem weryfikacji z SIWZ

- Tapicerka - odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5

- Tapicerka – odporność koloru na  światło wg normy EN ISO 105-B02: 5

4.        Wymogi dodatkowe Zamawiającego dotyczące montażu foteli.

Wymogi ogólne dotyczące wymiarowania foteli:

- dostosować fotele do możliwych głębokości rzędów - średnia 83 cm i do różnych warunków montażu: do lica stopnia widowni lub do płaszczyzny poziomej;

- fotele muszą mieć możliwość łatwej wymiany siedziska i pulpitu, bez demontażu całego rzędu lub zestawu foteli;

- fotele pierwszych trzech rzędów demontowane;

- montaż foteli musi być zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa imprez masowych. Wymiarowanie foteli, ich wzajemne odległości oraz szerokości przejść w Sali kinowej muszą po montażu odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zmianami)

- demontaż foteli pierwszych trzech rzędów nie może utrudniać użytkowania posadzki sali - montaż przez tuleje z zaślepkami zlicowanymi z posadzką

- montaż foteli nie może wpłynąć na warunki gwarancji dla wykładziny typu linoleum.

Liczba foteli w rzędach:

Rząd 1-3       - 21 foteli

Rząd 4-7       - 20 foteli

Rząd 8-19     - 15 foteli

Rząd 20        -  27 foteli

Łącznie:          350 foteli,

w tym               63 fotele demontowane, z możliwością montażu pulpitów.

Fotele łączyć w zestawy po 2-3 szt. na wspólnej nodze.

Warunki montażu do podłoża są zróżnicowane: pierwsze trzy rzędy będą mocowane na stropie z jastrychem wzmocnionym oraz wykładziną elastyczną z rolki, pozostałe rzędy – mocowanie na widowni o konstrukcji stalowo – drewnianej z okładziną płytą przeciwpożarową do podłóg i wykładziną elastyczną z rolki.  Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia In situ możliwości dostosowania swoich produktów do istniejących warunków. Zamawiający udostępni koncepcję projektowa układu widowni i inwentaryzację Sali.