# KOSZTORYS  OFERTOWY

na wykonanie zadania pn:

„Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych”

| Lp. | KOD SST | Wyszczególnienie robot | Jedn. | Ilość | Cena Jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: KOD CPV – 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach drogowych w terenie płaskim. | km | 2,896 |  |  |
| 2. | D-06.03.01 | Ścinka poboczy z odwozem urobku transportem kołowym na odległość do 5 km na odkład. Miejsce odkładu po stronie wykonawcy. Grunt kat. III÷IV: m3 = według przedmiaru | m3 | 389,4 |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie kamiennych ścianek czołowych istniejących przepustów pod drogą gminną oraz pod wjazdami (o przelotach z rur betonowych): | m3 | 4,80 |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozbiórka części przelotowych istniejących przepustów rurowych. Rozbiórka łączna z nadkładem gruntowym grubości 30 cm ; Przepusty o średnicy 30 ÷ 40 cm: | m | 27,0 |  |  |
| 5. | D-01.02.01 | Wycięcie krzaków i porostów w trakcie odtwarzania przydrożnych rowów i ścince zawyżonego pobocza: | ar | 1,0 |  |  |
|  |  | II. WYKONANIE KORYTA POD PODBUDOWĘ: KOD CPV – 45233000-9 |  | RAZEM: | ELEMENT : |  |
| 6. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruntach kat. IV÷V na głębokość 25 cm w miejscach korekty poziomu istniejącej konstrukcji drogi. Odwóz materiału z korytowania na odległość do 1 km, celem dokonania segregacji i ewentualnego wykorzystania na uformowanie poboczy. Koryto pod jezdnią na odcinkach w km: 0+184,6 ÷ 0+407,6 (Odcinek II-gi) oraz w km: 1+630,0 ÷ 1+682,0 (Odcinek III-ci). | m2 | 852,50 |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto jak wyżej lecz pod wjazdy (zjazdy) na korygowanych odcinkach drogi wymienionych w poz. 6: | m2 | 219,25 |  |  |
|  |  | III. PODBUDOWA: CPV – 45233000-9 |  | RAZEM: | ELEMENT: |  |
| 8. | D-04.08.04 | Wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi (poprzez likwidację wybojów) warstwą tłucznia 20/60 grubości 10 cm: | m2 | 970,80 |  |  |
| 9. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (Odcinek II-gi) w km: 0+000,0 ÷ 0+100,0 ; Szerokość jezdni – 3,05 m. Wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną 0/16 mm w ilości 75 kG/m2 : | Mg g | 22,875 |  |  |
| 10. | D-05.02.01 | Podbudowa tłuczniowa w formie dwuwarstwowej nawierzchni grubości 15 cm (8+7 cm) na całej powierzchni drogi i wjazdów oraz skrzyżowań (na korygowanych wysokościowo odcinkach drogi) ; w km: 0+184,6 ÷ 0+407,6 (Odcinek II-gi) oraz w km: 1+630,0 ÷ 1+682,0 (Odcinek III-ci ): Wg poz. 6 + poz. 7: | m2 | 1.071,25 |  |  |
| 11. | D-04.04.02 | Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej 12 cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm: Według załączonego zestawienia: | m2 | 7.519,57 |  |  |
| 12. | D-05.02.01 | Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi w km 1+383,0 ÷ 1+598,3 warstwą podbudowy tłuczniowej 20/60 w formie jednowarstwowej grubości 12 cm (zamiast wzmocnienia kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/63,0 mm o tej samej grubości warstwy): Według załączonego zestawienia: | m2 | 678,20 |  |  |
| 13. | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2: (poz. 9 + poz. 10 + poz. 11 + poz.12) | m2 | 9 574,52 |  |  |
|  |  | IV. NAWIERZCHNIA: CPV – 45233000-9 |  | RAZEM: | ELEMENT: |  |
| 14. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy 4 cm: Według zestawienia: | m2 | 8 874,43 |  |  |
| 15. | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego (0/12 mm): | m2 | 8 944,64 |  |  |
|  |  | V. POBOCZA: CPV- 45233000-9 |  | RAZEM: | ELEMENT: |  |
| 16. | D-06.03.01 | Dostarczenie kruszywa łamanego 0/31,5 mm oraz części urobku z korytowania (poz. nr 7 i nr 8) i uformowanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,50 m i grubości średniej 0,10 m wraz z zagęszczeniem: (poz. 2) | (m2) m3 | (2.596,0) 259,60 |  |  |
|  |  | VI. ODWODNIENIE I UMOCNIENIA : CPV – 45230000-8 |  | RAZEM: | ELEMENT: |  |
| 17. | D-03.01.01 | Wykonanie nowych przepustów żelbetowych rurowych w miejscu istniejących (wraz z betonowymi ściankami czołowymi i ławą z pospółki grubości 20 cm) ; o średnicy: Ø 30 cm = 12,0 m Ø 40 cm = 8,0 m Ø 60 cm = 7,0 m | mb mb mb | 12,0 8,0 7,0 |  |  |
| 18. | D-06.04.02 | Oczyszczenie części przelotowych istniejących przepustów o średnicy: a) Ø 30 Ø ÷ Ø 40 cm = 86,0 m b) Ø 50 cm = 15,0 m c) Ø 100 cm = 15,0 m | mb mb mb | 86,0 15,0 15,0 |  |  |
| 19. | D-02.03.01 | Zasypka części przelotowych i ścianek czołowych przepustów pospółką dostarczoną z odległości ok. 20 km zagęszczoną do wskaźnika 0,98: Przyjęto objętość średnią zasypki w ilości 0,25 m3 na 1 m przepustu o średnicy 30 ÷ 40 cm oraz 0,50 m3 na 1 m przepustu Ø 60 cm – powiększoną o objętość z poz. 20. | m3 | 33,50 |  |  |
| 20. | D-02.01.01 | Poszerzenie istniejących koryt po rozebranych przepustach poprzez wykonanie ręcznych wykopów w gruntach nawodnionych kat. IV z odwozem urobku transportem kołowym na odkład w odległości do 5 km (jak w przypadku gruntów pochodzących z odtworzenia istniejących rowów): Przyjęto średnio 1,0 m3 wykopu na 1 mb przelotu przepustu: | m3 | 27,0 |  |  |
| 21. | D-06.01.03 | Umocnienie rowów korytkami betonowymi typu tzw. płytkiego. Ułożenie korytek na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 15 cm: Odcinek II-gi ; km 0+313,5 ÷ 0+339,5 na długości 26,00 m. | m | 26,0 |  |  |
| 22. | D-06.04.01 | Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych poprzez ich pogłębienie średnio na 30 cm. Wykopy w nawodnionym gruncie kat. III ; z odwozem na odległość do 2 km środkami transportu kołowego. Miejsce odkładu określone staraniem wykonawcy: Łączną długość rowów przewidzianych do oczyszczenia i pogłębienia określono z projektu zagospodarowania terenu dla wszystkich trzech odcinków przebudowywanej drogi gminnej. | m | 485,30 |  |  |
| 23. | D-03.01.01 | Wykonanie kompletnej studni wpadowej z kręgów żelbetowych Ø 80 cm o głębokości 1,50 m zakończonych od strony rowu umocnionego „korytkami” - włazem kanałowym ; np.: typu BEGU. Studnia przy posesji w km 0+313,7 (nr 71a) . | szt. | 1 |  |  |
| 24. | D-06.01.03 | Umocnienie wjazdów „korytkami” typu płaskiego z wyprowadzeniem ich do przydrożnego rowu. Ułożenie korytek na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 15 cm: Odcinek I-szy ; w km 0+393,2-L oraz w km 0+593,8-L o łącznej długości ścieku = 20,0 m. | m | 20,0 |  |  |
|  |  | VII. ROBOTY TOWARZYSZĄCE: CPV – 45100000-8 |  | RAZEM: | ELEMENT: |  |
| 25. | M-19.01.04 | Wykonanie z wbudowaniem poręczy zabezpieczającej z rur stalowych na przepuście łukowym kamiennych w ciągu łącznika do drogi powiatowej nr 3177D (Stolec - Sieroszów) w km 0+394,0: | m | 10,0 |  |  |
| 26. | D-01.03.02 | Wykonanie w istniejącym krawężniku betonowym monolitycznym na Odcinku I-szym w km 0+846,8 ÷ 0+896,8 przerw ; poprzez „wycięcie” bruzd o szer. 1,00 m i wysokości 20 cm oraz grubości 25 cm. Rozstaw przerw co 5,00 m w celu przepuszczenia wód opadowych do przydrożnego rowu. Obrobienie krawędzi wykonanych przepustów na wody opadowe w krawężniku: | m3 | 0,50 |  |  |

RAZEM:  ELEMENT VII

# ZESTAWIENIE  ELEMENTÓW  SCALONYCH :

I.     ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE         -

II.    KORYTO                                                     -

III.   PODBUDOWA                                           -

IV.    NAWIERZCHNIA                                    -

V.    POBOCZA

VI.   ODWODNIENIE I UMOCNIENIA         -

VII.   ROBOTY TOWARZYSZĄCE                 -

R  A  Z  E  M  :   ( netto )                   -

VAT – 22 %         =

======================================

O  G  Ó  Ł  E  M :  ( brutto )   -  …………………….   zł.

słownie :  …………………………………………………………………………………………….

( brutto ).

Kosztorys   sporządził:

…………………………………..

# Gmina  Ząbkowice  Śląskie –  dnia: …………………r.