Ząbkowice Śl., dn. 05 września 2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z póż. zmianami) Zamawiający informuje, 
że wpłynęły zapytania.

Dotyczy: " Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jasnej i Świerkowej, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385i drogę powiatową nr 3174D”.

Pytanie nr 1. Jakie uzgodnienia konieczne do wykonania dokumentacji przewiduje zamawiający? (jeżeli należy uzyskać uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej oraz gestorów sieci uzgodnienia mogą przedłużyć wykonanie dokumentacji do kilku miesięcy)

Odpowiedz nr 1. Tylko (jeżeli będzie niezbędne)  uzgodnienie z gestorami sieci podziemnych.

2. Proszę wskazać jaką formę powinna mieć uproszczona dokumentacja.

Odpowiedz nr 2. Formę   uproszczonej dokumentacji określa opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy.

3. Czy możliwe jest przedłużenie terminu wykonania dokumentacji w związku z problemami z uzyskaniem uzgodnień?

Odpowiedz nr 3 - Nie

4. Jaki zakres przewidziano z związku z inwestycją? Tj. remont nawierzchni, regulacja

wpustów, remont chodników, wymiana oznakowania, przebudowa systemu odwadniania dróg itd.

Odpowiedz nr 4 -  Zakres robót budowlanych związanych z przebudową ulic Jasnej i Świerkowej ma obejmować min. :

a) wymiana gruntu, stabilizacja gruntu, wymiana podbudowy w zależności od wyników badań geologicznych,

b) wykonanie nowej nawierzchni ulic i miejsc postojowych z asfaltobetonu,

c)  wymiana krawężników  i obrzeży betonowych na nowe,

d)  wymiana betonowych i asfaltowych nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki betonowej,

e) wymiana wpustów deszczowych wraz z przykanalikami na nowe,

5. Czy dokumentację można wykonać na mapach zasadniczych?

Odpowiedz nr 5 - Tak

6. Czy zamawiający wymaga wykonania badań geotechnicznych podłoża, przewiert przez konstrukcję nawierzchni?

Odpowiedz nr 6 - Tak