| Stadium: | PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- | --- |
| Inwestor: | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu Ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław |
| Temat: | Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 |
| Działka: | 121, obręb nr 0008 Olbrachcice Wielkie |
| Kategoria: | Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg |
| Branża: | DROGOWA |

| Opracował: | mgr inż. Janusz Kwapisz |  |
| --- | --- | --- |

Wałbrzych – lipiec 2012 r.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówienia publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwet6orskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2009r.).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796 z 30 grudnia 2009r.).

- Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

  - Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196

  - Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.

  - Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

  - Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:

      - Przedmiar robót opracowanych na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.

      - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na podstawie w/w przedmiaru robót.

      - Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

      - Ceny jednostkowe robót.

  - Ceny jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych, tj.:

      - Ceny jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych lokalnych.

      - Zestawienia cen z lokalnych przetargów przeprowadzonych w II półr. 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim Obmiar: 0,162km | 0,162 | km |
|  | II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW |  |  |
| 2 | D-01.02.04.00 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego na chodniku i zjazdach, warstwa o gr. 10cm wraz z korytowaniem pod nawierzchnie przy użyciu sprzętu mechanicznego. Obmiar: 437,9+42,4+82,4 m2 | 562,7 | m² |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścianek czołowych przepustów Obmiar: 1szt | 1 | szt. |
| 4 | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów betonowych DN400 Obmiar: 35,5+4,5+5,5+mb | 45,5 | mb |
|  | III. PODBUDOWY |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy odcinające z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm Obmiar: 562,7 m2 | 562,7 | m² |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Obmiar:42,4+82,4 m2 (wjazdy) | 124,8 | m² |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Obmiar: 437,9 m2 (chodnik) | 437,9 | m² |
|  | IV. NAWIERZCHNIE |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy podbudowy na zimno zużycie – 0,5 kg/m2 Obmiar: 562,7 m2 | 562,7 | m² |
| 9 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na wjazdach o gr. 4 cm Obmiar: 124,8 m2 | 124,8 | m² |
| 10 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową na zimno zużycie – 0,5 kg/m2 Obmiar: 124,8 m2 | 124,8 | m² |
| 11 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12,8mm o grubości 4cm Obmiar: 562,7 m2 | 562,7 | m² |
|  | V. ROWY PRZYDROŻNE I POBOCZA |  |  |
| 12 | D-06.04.01 | Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu oraz z odtworzeniem przekroju trapezowego rowów na całej długości. Obmiar: 4,0+47+46+12+16 mb | 125,0 | mb |
|  | VI. ELEMENTY ULICY |  |  |
| 13 | D-08.01.016 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie z betonu C12/15 Obmiar: 294,6+57,7+13,3 mb | 365,6 | mb |
| 14 | D-03.01.01 | Montaż przepustu z rur typu HDPE fi 400 na ławie z mieszanki mineralnej gr.20cm z obsypką i zasypką rury piaskiem Obmiar: 8,5+7+6+37 mb | 58,5 | mb |
| 15 |  | Fundamenty betonowe pod przyczółki o wym. 40x50cm z bet. C20/25 na chudym betonie gr.10cm Obmiar 2*4*2,0 mb | 16,0 | mb |
| 16 | D-03.01.03 | Przyczółki granitowe przepustów o gr. 20 cm Obmiar: 0,2*(2*4*1,8*1,5) m3 | 4,32 | m3 |