ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ZADANIA „WODOCIĄGOWANIE WSI SULISŁAWICE”

- Przewody sieci wodociągowej

Przewody wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Zestawienie średnic i ich długości:

DN160 – 1200 mb  PE100 RC SDR 17  rury dostarczyć w odcinkach 12 metrowych.

DN110 – 1300 mb  PE100 RC SDR 17  rury dostarczyć w odcinkach 12 metrowych.

DN90   -   900  mb  PE100 RC SDR 17  rury dostarczyć w odcinkach 12 metrowych.

DN32   -  2000 mb  PE100 RC SDR 17  rury dostarczyć w kregach.

- Trójniki

Kształtka równoprzelotowa z żeliwa sferoidalnego PN16-Trójnik T160/160/160- 1szt.

Kształtka PE100 SDR17 PN10 do zgrzewania elektrooporowego Trójnik T160/90/160 – 1szt.

Kształtka PE100 SDR17 PN10 do zgrzewania elektrooporowego Trójnik T110/110/110 – 4szt.

Kształtka PE100 SDR17 PN10 do zgrzewania elektrooporowego Trójnik T110/90/110 – 1szt.

Typ: Marley/Fusion/równorzędne

- Kształtki redukcyjne (zwężki)

Kształtka redukcyjna PE100 SDR11 PN10 do zgrzewania elektrooporowego DN160/110-1szt.

Kształtka redukcyjna PE100 SDR11 PN10 do zgrzewania elektrooporowego DN110/90-15szt.

Typ: Marley/Fusion/równorzędne

- Tuleje kołnierzowe

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 PN10 DN160 wraz z kołnierzem stalowym i zestawem doszczelniającym -10szt.

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 PN10 DN110 wraz z kołnierzem stalowym i zestawem doszczelniającym -20szt.

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 PN10 DN90 wraz z kołnierzem stalowym i zestawem doszczelniającym -6szt.

- Zasuwy

Zasuwa miekkouszczelniająca o monolitycznej budowie klinowa typu „E” PN16 DN150 z żeliwa sfero. W komplecie z obudową teleskopową typu E regulowana standardowo 0,8-1,2m i skrzynka uliczną z płytą podkładczą (stożek). -4szt.

Zasuwa miekkouszczelniająca o monolitycznej budowie klinowa typu „E” PN16 DN100 z żeliwa sfero. W komplecie z obudową teleskopową typu E regulowana standardowo 0,8-1,2m i skrzynka uliczną z płytą podkładczą (stożek). -9szt.

Zasuwa miekkouszczelniająca o monolitycznej budowie klinowa typu „E” PN16 DN80 z żeliwa sfero. W komplecie z obudową teleskopową typu E regulowana standardowo 0,8-1,2m i skrzynka uliczną z płytą podkładczą (stożek). -3szt.

Zawory do nawiercania pod ciśnienieniem DAV z wydłużonym przyłączem PE 100 SDR11 110/32.

W komplecie z obudową teleskopową typu E regulowana standardowo 0,8-1,2m i skrzynka uliczną z płytą podkładczą (stożek). -30szt.

Zawory do nawiercania pod ciśnienieniem DAV z wydłużonym przyłączem PE 100 SDR11 90/32.

W komplecie z obudową teleskopową typu E regulowana standardowo 0,8-1,2m i skrzynka uliczną z płytą podkładczą (stożek). -23szt.

- Węzeł hydrantowy – szt. 15

-Hydrant nadziemny DN80 : -1szt

kolumna: stal A2
głowica hydrantu: odlew aluminiowy

cokół hydrantu: stal A2
kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony wg EN 1092-2

wg PN-EN 14384:2009 / PN-EN 1074-6:2009
ciśnienie robocze: max 16 bar
standardowa głębokość zabudowy: 1,50 m 
ilość wody pozostałej: zero wg EN 14384 / EN 1074-6

kolumna: stal A2
głowica hydrantu: odlew aluminiowy
cokół hydrantu: stal A2
kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony wg EN 1092-2

- stopa z kolanem 90° z żeliwa sfero.-1szt.

- łącznik DN80 z żeliwa sfero.- 1szt.

- zasuwa miekkouszczelniająca o monolitycznej budowie klinowa typu „E” PN16 DN80 z żeliwa sfero. W komplecie z obudową teleskopową typu E regulowana standardowo 0,8-1,2m i skrzynka uliczną z płytą podkładczą (stożek).-1szt.

- tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 PN10 DN90 wraz z kołnierzem stalowym.-1szt.

- komplety doszczelniające. szt.4

- mufa elektrooporowa z usuwalnym ogranicznikiem PE100 SDR11 PN10 DN90-1szt.

Typ: Marley/Fusion/równorzędne

- Mufy elektrooporowe.

Mufa elektrooporowa z usuwalnym ogranicznikiem PE100 SDR11 PN10 DN160-20szt

Mufa elektrooporowa z usuwalnym ogranicznikiem PE100 SDR11 PN10 DN110-40szt

Mufa elektrooporowa z usuwalnym ogranicznikiem PE100 SDR11 PN10 DN90-35szt

Typ: Marley/Fusion/równorzędne

- Studnie wodomierzowe i wodomierze.

Studnie wodomierzowe mrozoodporne typu: KAJMA- 53szt.

Jafar/równorzędne.

- Materiały pozostałe.

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkładką metalową szer. 20cm -5400mb

Tabliczki odznaczeniowe- 70szt.

Słupki oznaczeniowe stalowe ocynkowane- 50szt.

Kształtki ISIFLO:

- kolano równoprzelotowe 32/1¼´´  -200szt.

- złączki 32/¾´´ GZ – 200szt.

- złączki 32/1´´  GZ -  100szt.

- zestaw kluczy do obsługi armatury i hydrantów nadziemnych.-2szt.